## Slide 1
图像分割实验
学 院：通信与信息工程学院
授课教师：何敬鲁

## Slide 2
实验五：图像分割实验
1 实验目的
(1) 掌握基于灰度阈值化的图像分割基本原理；
(2) 掌握基于边缘检测的图像分割基本原理；
(3) 掌握基于区域的图像分割基本原理。
2 实验内容
(1) 使用最大类间方差法，实现图像分割；
(2) 使用canny算法，实现图像边缘检测与图像分割；
(3) 使用区域生长法实现图像分割。

## Slide 3
1、使用最大类间方差法，实现图像分割
(1) 给定图像素材：noisy_fingerprint.tif
(2) 使用graythresh()函数计算最佳分割
门限；
(3) 使用im2bw()函数，实现图像二值化，完成图像
分割。
实验要求

## Slide 4: MATLAB函数说明
(1) graythresh()函数
功能：使用Otsu算法计算灰度图像最佳分割门限
调用格式：level = graythresh(I)；
输入参数：I为灰度图像
输出参数：level为Otsu算法计算出的归一化([0 1])
最佳阈值
(2) im2bw()函数
功能：阈值化处理，实现图像的二值化
调用格式：BW = im2bw(I, th)；
输入参数：I为灰度图像；th为阈值
输出参数：BW阈值化处理后的二值图像

## Slide 5
(3) graythresh()函数举例
I = imread(‘noisy_fingerprint.tif’);
th = graythresh(I);
th = th*255

## Slide 6
  (1)灰度图像
实验结果
  (2)使用graythresh计算最佳门限
  (3)二值化分割结果
Notes: ldhgf

## Slide 7: 2、边缘检测与目标外边缘追踪
(1) 给定图像素材为：coins.png;
(2) 使用edge()函数，采用“canny”算子，选择合适的参数检测边缘。
(3) 使用imfill()函数，填充边界内部孔洞；
(4) 使用bwboundaries()对填充后的二值图像进行外边缘追踪，完成图像跟踪。
(5) 在原图像coins.png中以不同颜色显示追踪到的外边界。
实验要求

## Slide 8
MATLAB函数说明
(1) edge()
功能：目标边缘检测
调用格式: [BW,T] = edge(I,’sobel’,thresh, direction)
[BW,T] = edge(I,’prewitt’,thresh,direction)
[BW,T] = edge(I,’roberts’,thresh,direction)
[BW,T] = edge(I, ’log’, thresh, sigma)
[BW,T] = edge(I, ’canny’, thresh, sigma)
输入参数：
I：灰度图像；
‘sobel’, ‘prewitt’, ‘roberts’ ,’log’ ,’canny’表示检测算子

## Slide 9
输入参数：
direction：指定方向可选’vertical’, ’horizontal’,’ both’
thresh： 指定阈值门限。注：除’canny’算子外， thresh 均为标量；’canny’算子是双阈值，故thresh可指定为向量 [thresh1 thresh2]，且 thresh1 < thresh2
sigma： 指定’LoG’和’canny’算子的高斯滤波器的标准差
输出参数：
BW： 二值图像；
T ： 门限。
MATLAB函数说明

## Slide 10
(2) imfill()
功能： 填充区域和孔洞
调用格式：
BW2 = imfill(BW,location);
BW2 = imfill(BW,’holes’);
输入参数：
location ：指定开始填充的坐标；
MATLAB函数说明

## Slide 11
(3) bwboundaries()
功能：追踪区域边界(包括外边界和孔洞边界)
调用格式： [B, L, N, A] = bwboundaries(BW, conn, option)；
输入参数：
BW：灰度图像；
conn：指定连通性，当追踪子边界和父边界时使用；
option：可选’holes’或’noholes’指定是否追踪孔洞边界；
MATLAB函数说明

## Slide 12
(3) bwboundaries()
功能 ：追踪区域边界(包括外边界和孔洞边界)
调用格式： [B, L, N, A] = bwboundaries(BW, conn, option)；
输出参数：
N：返回边界个数；
B：边界B为P×1的cell matrix, P为追踪到的边界个数，前N个为边界，后P-N个为孔洞及子边界；每个cell为Q×2的矩阵,Q为该边界所包含的像素点数。cell矩阵中的每一行为边界像素点的坐标；
L：标记label，对每个边界和孔洞进行标记；
A：为毗邻矩阵，表示parent-child-hole的依赖关系，行列表示其在B中的位置；
MATLAB函数说明

## Slide 13
bwboundaries()函数举例
BW = imread(‘blobs.png’);
[B, L, N, A] = bwboundaries(BW);
figure; imshow(BW); hold on;
for k = 1:length(B),
boundary = B{k};
if(k > N)
plot(boundary(:,2),...
boundary(:,1),'g','LineWidth',2);
else
plot(boundary(:,2),...
boundary(:,1),'r','LineWidth',2);
end
end
hold off
MATLAB函数说明

## Slide 14
  (1) 灰度图像
实验结果
  (2) edge()边缘检测结果
  (3) imfill结果
  (4) bwboundaries追踪外边界
Notes: ldhgf

## Slide 15: 3、区域生长
(2) 参考教材Page120，编写基于区域生长的图像分割程序。
(1) 给定图像素材coins.png
实验要求
(3) 实验报告中以图示方式给出选择的种子点的坐标位置。